黑大线友谊桥改建工程

施工期环境保护措施落实情况

清原满族自治县公路工程处

2018年8

施工期环境保护措施落实情况

桥梁施工期间具有的特点是施工人员集中生活，数量较多，施工跨越时间较长 ，施工过程工序繁杂 ，机械使用频繁 ，原材料及辅助材料品种多等 ，针对上述特点列出以下环境保护注意环节及相对应采取的措施。

一、 施工人员环节

桥梁施工人员数量比较多 ，且施工过程中，集中居住在桥址附近，一般均采用临时建筑为居住地 ，非永久居住 ，环境比较恶劣，未健全污染处理设施 。因此带来的环境污染方面主要有 ：建筑垃圾 、生活垃圾 、厨房以及食堂的食物性垃圾 ，生活用水 、粪便等方面。对于上述方面采取 的相应的保护措施为：建立垃圾定点投放 ，将生活垃圾 、建筑垃圾分别投放存储，定期进行清除。其中生活垃圾应修建防渗垃圾池 ，避免雨水或生活垃圾残留水分渗漏污染地下水源。对于生活用水及食堂的污水应修建简易的排油池 、二级沉淀池 ，污水集中排放 ，集中处理。对于食堂产生的食物残渣及厕所粪便要设置防污染物扩散渗漏措施集中收集处理，并采取因地制宜及废物利用等原则及时处理。同时 ，建议对施工人员进行集中培训 ，强化环境保护意识 ，做到预防为主、治理为辅 ，将环境保护方面的环节做到提前控制，从而达到从根本上抓环境保护，确保环境保护得以落到实处。从源头抓起 ，切实做到以人为本 ，减少污染源的产生 、扩散，从而防止因人为的原因使环境污染扩大。

二、原材料及辅助材料环节

桥梁施工原材料品种多 ，除砂子 、水泥 、碎石 、钢筋等主要材料外 ，辅助材料有填充料 、养生材料 、密封材料、脱模剂等等。桥梁施工中，施工强度高于C 30砼 的高强度砼时 ，对原材料要求严格 ，砂子 、石子须经过筛分水洗达到合格标准后方可使用。这样水洗材料必然要使用大量的水 ，必须对水洗材料使用后的水进行处理达标后方可排放 ，应在水洗材料场地做好防水 、防雨 ，集中排水 ，集中处理措施 。并对洗砂、碎石的水集中排放并修建二级至三级沉淀池，做好水的重复利用设施，避免浪费水资源。对于辅助材料优先选择经济可靠 、技术可行的环保材料 ，做到使用前后及时将废弃包装及余料进行妥善回收处理。对于脱模剂等材料要做好相关试验 ，应优先选择无毒无害无污染的环保产品。严格把好各种原材料及辅助材料的进场关 ，是做好环境保护的根本之举。做好原材料的储存 ，对于砂子 、碎石 、水泥等存放场地应做好硬化 、排水 、防雨 ，并针对季节大风的天气做好易产生尘源的场地覆盖工作。

三、施工工艺环节

作为桥梁施工工艺繁杂 ，仅列举出易产生环境污染的几个关键环节 ，在桩基施工中，如采用钻孔桩将会产生大量的泥浆 ，泥浆的使用对工程是必要的，但大量的泥浆产生会对环境造成一定的污染 ，仅生产一根桩基就需要约50 t泥浆 。泥浆中还掺加有纤维素 、碳酸钠(俗称纯碱 )等辅助造浆添加剂 ，如得不到妥善处理将会污染水源 ，碱化土壤 ，泥浆pH 值可达l0以上 ，所以妥善处理泥浆尤为重要。对于泥浆应设二级沉淀池循环利用 ，利用完后的泥浆应抽出、干燥，泥浆池处理为掺加酸性化学物质，降低泥浆pH值后再覆盖土壤 ，恢复地表 。桥梁的砼养生用水 ，因脱模剂大多采用油性脱模剂，养生时大量用水将脱模剂冲洗稀释，因此养生用水必须集中回收，经过简单处理后再循环使用，建立隔油池，将所稀释的油类混合物分离，确保不对地表水及地下水造成污染。隔油池应定期清理。对于模板填充缝隙材料多为胶性材料、泡沫材料，使用后应及时清理，并对胶性材料统一收集，避免造成白色污染及发泡材料被鸟类及牲畜误食后死亡。对于混凝土养生的薄膜塑料布也应定期清理 ，妥善处理 ，防止造成二次污染。对于钢筋焊接尤其采用双面电弧焊时 ，应注意将剩余的焊条头收集，回收利用，防止电焊条上所带的焊剂对于地表水地下水造成污染。采用闪光对焊 、电弧焊时应注意搭设防眩棚 ，防止光污染。

四、 施工工期长

由于桥梁工艺繁杂 ，因此施工期一般都较长 ，因此临时占地时间长，加上预制梁板、储存梁板、搭设支架等临时占地面积也较大，因此临时占地的时间较长 ，从而影响到生物环境。尤其在施工桩基 、承台、立柱 、盖梁时要对河流进行围堰 ，改变水流形式及断面，对上下游造成人为的环境损害。建议施工水中结构砼要尽量通过计算避免因为阻流时间及面积过大，导致上下游的局部沿岸地区受 冲刷。同时，做好防汛期泄洪的准备。对于洄游生物鱼类的河流应做好洄游通道 ，确保生态环境不被断开。在施工完毕之后将围堰及时拆除，恢复原貌，避免造成二次污染。对于临时占地在占地结束后将场地清理，同时将废弃物及时清除到指定地点。改良土壤后进行恢复。在桥梁施工工期中，应对河流原有堤岸进行临时加固，对河道进行疏通，如有破坏必须对破坏地段恢复，保证河流的正常运行，减少环境危害。

五、施工过程中使用机械频繁对于桥梁施工的注意机械包括钻(挖 )桩 、发电机、空压机、吊车及振捣等机械，其噪声震动影响及光污染 ，尾气排放也非常严重。其中噪声影响范围人群主要为施工现场的工作人员及附近的居民，振动影响为附近的结构物。尾气排放及光污染主要影响周围的环境 ，为此钻桩机应尽量采用液压设置的机械 ，施工机械尽量使用清洁电能为能源。对确需排放尾气的工程机械需加装净化尾气设置。有噪声的施工尽量避开夜间施工 ，或有必要的情况需加设声屏 。对于工地上机械使用的强光污染应避免长时间使用，合理安排工期。对于振动方面应设置减震沟等隔离措施。

六、施工完毕清理场地及恢复

当桥梁施工结束后 ，围堰的清除及施工过程中硬化的施工场地、道路均已无利用价值。河岸堤坝也应恢复，并顺延，河道疏通。因此带来的环境污染也不容忽视，首先场地的恢复，将施工过程中硬化的场地 ，道路先清除建筑垃圾及台座混凝土 ，之后翻松 ，并将腐殖地表土均匀散布层厚达30 cm 以上。疏通河道时应注意避免对下游造成新的泥沙污染或留下破坏天然水体的永久性建筑垃圾。河道堤岸两侧按水利环保要求进行恢复。场地清理恢复结束之后，应加强恢复的检查，确保不形成新的污染源。以上诸方面，关键在于将环保意识深入到基层 ，做到以人为本 ，预防为主 ，使每个人的环境保护意识增强了，并能将环境保护措施落实到位 ，起到相应的作用 ，这样才有利于解决集中存在的环境污染影响，使环境污染危害降至最低，达到公路桥梁期间环保施工 。